# 液位测量论文资料

##### 问：帮我写个《基于单片机的液位控制装置设计》的论文的引言

答：三容水箱液位控制系统实验装置是模拟工业生产过程中对液位、流量参数进行测量、控制、观察其变化特性，研究过程控制规律的科研产品。它具有过程控制中动态过程的一般特点:大惯性、大时延、非线性，难以对其进行精确控制，从而使其成为过程控制教学、试验和研究的理想实验平台。因此，三容水箱液位控制系统在祸合非线性系统的监控和故障诊断算法的研究中得到了广泛的关注。

- 本文以三容水箱液位控制系统为控制对象，采用单片机作为控制器，测量装置是**液位变送器，执行机构是**电动阀。通过**算法对液位进行实时控制。

##### 问：如何进行水位测量

- 答：好多人一说就是用各种水位计，各种浮子计，激光测距、超声波、探头什么的高科技，靠，真能坑人，又贵又不稳定，玩几次就喂了井了。这些人根本没有测量过几次井水位。作为一个干了10年的水文地质老队员，我跟你讲，除了简单的回路式的井水位测绳其他的TM都是扯旦。井水位测绳现在也不用自己做，网上就有卖的，用起来多方便，别听一些书呆子忽悠。

- 答：用井水位电测绳，或者叫井水位测量仪，是黑色的细电线，上面有米数刻度，量程0-500m，是通过电信号测量井水位的，探头下放到井里，碰到水的时候井口的指示表会有反应，井口处的刻度就是就是井水位埋深，就是井水位到井口的距离了。

- 答：浮球开关测量水位现在应用较多，而且简易方便！

- 答：万用表配合可导电的带长度标签的测绳（电线）就可以测水位了，通过地表和井水形成回路显示在万能表上，测绳在井内的长度就是水位埋深啦，不说成千上万的自动水位观测记录仪器，这种方法现在是全世界最经济便捷的测量单个水位的人工方法。网上有卖的，比万用表还好用，某宝上搜索“测量井水位”就行了。

答：这要看您监测哪里的水位，水质情况如何，量程需求多大，才好推荐。

- 一般像电子水尺，超声波液位计，气泡水位计等等都是可以监测水位高度变化的。

- 答：超声波水位测试仪，可直接看水位值和信号远传

- 答：水位测量首先你要确认测量的目的，是实时监测水位的高度还是在某一位置报警，以确定是选择开关量还是连续量传感器，最简单的有水位探针。

答：想要进行水位检测，可以用水位传感器进行水位检测

能点的光电式水位传感器在自动消毒液机的底部或者是设定的低液位值的位置，水位传感器通过感应水位的变化，发出信号提醒。当没有水的时候，发光二极管发出的光从透视镜反射发回接收器。当水位相对较高，液体浸没透镜时，则光线折射在液体中，从而导致接收器接受不到或是指接受到少量的光。依据这两种情况，传感器便可以判断容器中是否存在液体，从而再发出信号，进行外部报警提醒或是控制电路。

- ——能点科技

- 答：敞开式容器采用投入式比较简单可靠；密闭的，带压容器建议采用差压或者磁翻板

##### 问：液位计的原理和结构

- 答：导波雷达是依据时域反射原理(TDR Time Domain Reflectometry)为基础的雷达液位计，时域反射原理首先是用于通讯电缆的故障检测，今天我们将其成功应用于工业测量领域。

- 答：无法回答 需要详细型号

##### 问：关于液位检测，这是容易挥发的浓酸 不规则的 在船上面会晃动 求几种测量方案

答：楼上的回答已经很完善了，不过我对其中一点持怀疑态度。非接触式测量 中“液位表面波动比较大，有时会让传感器无法收到回波反射”，如果是雷达和超声波的话，它的发射与接受反应时间应该是很短的，在这个时间段里面液面改变是很微小的，而雷达的波束一般有一个角度，也就是一个范围，不是直线的，所以不存在接收不到这种情况----以上仅为个人意见。

按楼主这种要求，我个人觉得雷达液位计比较好，采用24GHz雷达传感器，原理采用FMCW线性调制的原理来测距，优点是：受环境影响小，适合浓酸等恶劣坏境；平面微带天线，体积小，便于安装，比喇叭天线又有优势；灵敏度高，测量精确，有的可达毫米级；

- 坏处就是：价格比较贵一点，特别是国外产品；

##### 问：求一篇关于超声波液位检测论文

- 答：超声波物位计的原理与运用。你留下联系方式，我发给你。

本文来源: https://www.lw41.cn/article/273f88a68d027fc83cca14ca.html