# 网架结构调研报告

##### 问：网架结构的特点是什么？

- 答：网架结构可分为双层的板型网架结构、单层和双层的壳型网架结构。板型网架和双层壳型网架的杆件分为上弦杆、下弦杆和腹杆，主要承受拉力和压力。单层壳型网架的节点一般假定为刚接，应按刚接杆系有限元法进行计算；双层壳型网架可按铰接杆系有限元法进行计算。单层和双层壳型网架也都可采用拟壳法简化计算。单层壳型网架的杆件，除承受拉力毕毁和压力外，还承受及切力。目前中国的网架结构绝大部分采用板型网架结构。网架结构是空间备数瞎网格结构的一种。所谓“空间结构”是相对“平面结构”而言，它具有三维作用的特性。空间结仿空构问世以来，以其高效的受力性能、新颖美观的形式和快速方便的施工受到人们的欢迎。空间结构也可以看作平面结构的扩展和深化。网架结构是空间杆系结构，杆件主要承受轴力作用，截面尺寸相对较小。

答：由多根杆件按照一定的网格形式通过节点连结而成的空间结构。具有空间受力小、重量轻、刚度大、抗震性能好等优点；可用作体育馆、 影剧院、展览厅、候车厅、体育场看台雨篷、飞机库、双向大柱距车间等建筑的屋盖。缺点是汇交于节点上的杆件数量较多，制作安装较平面结构复杂。网架结构种类甚多，可按不同的标准对其进行分类。网架结构，网架结构，按网架本身的构造可分为：单层网架结构、双层网架结构；、三层网架。其中，单层网架和三层网架分别适用于跨度很小（不大于30m）和跨度特别大（大于100m）的情况，在国内的工程应用极少。

- 按建造材料分为：钢网架、铝网架、木网架、塑料网架、钢筋混凝土网架和组合网架（如钢网架与钢筋混凝土板共同作用的组合网架等羡举），其中钢网架在我国得到了广泛的应用，组合网架还可以用作楼板层结构。按支承情况可分为：兄码碧周边支承、四点支承、多点支承、三边支承、对边支承以及混合支承形式。按组模森成方式不同，又可将网架分为四大类：交叉桁架体系网架；三角锥体系网架；四角锥体系网架；六角锥体系网架。其中第四种分类方法是目前国内较为流行的一种分类方法。网架结构是高次超静定结构体系。板型网架分析时，一般假定节点为铰接，将外荷载按静力等效原则作用在节点上，可按空间桁架位移法，即铰接杆系有限元法进行计算。也可采用简化计算法，诸如交叉梁系差分分析法、拟板法等进行内力、位移计算。

- 答：网架结构的杆睁侍橘件截面应根据强度和稳定性计算确定。为减小压杆的计算长度增加其稳定性，可采用增设再分杆及支撑杆等措施。用钢材制作的板型网架及双层壳型网架的节点，主要有十字板谈兆节点、焊接空心球节点及螺栓球节点三种形式。十字板节点适用于悉团型钢杆件的网架结构，杆件与点板的连接，采用焊接或高强螺栓连接。空心球节点及螺栓球节点适用于钢管杆件的网架结构。单层壳型网架的节点应能承受弯曲内力，一般情况下，节点的耗钢量占整个钢网架结构用钢量的15～20%。网架结构的施工安装方法分两类：一类是在地面拼装的整体顶升法、整体提升法和整体吊装法；另一类是高空就位的散装、分条分块就位组装和高空滑移就位组装等方法。

##### 问：简述一下网架结构的包含哪些特点?

答：使网架结构得到广泛应用的特点：

1. 能够获得很大的跨间，中间没有立柱;

2. 所有组成杆件标准化，能在工厂里批量生产，组件成本相对低，质量易保证;

3. 因第2点的原因，安装工期短冲仔，速度快;

4. 实用上可自由分隔，同样可以悬挂一定的(在节点上);

5. 工程成本相对低，耗钢量高早小，戚判雀每平米kg数约为跨度的米数。

- 以上内容由湖南银河钢构提供，希望能够帮到大家。

##### 问：网架结构有什么特点？

答：‍‍

网架结构根据外形可分为平板网架和曲面网架。通常情况下，平板网架称为网架;曲面网架称为网壳，如图1.7所示。棚氏网壳结构是曲面型的网格结构，兼有杆系结构和薄壳结构的特性，受力合理，覆盖跨度大，是一种颇受国内外关注、半个世纪以链前散来发展最快、有着广阔发展前景的空间结构。网壳结构具有优美的建筑造型，无论是建筑平面、外形和形体都能给设计师以充分的创作自由。建筑平面上，可以适应多种形状，如圆形、矩形、多边形、三角形、扇形以及各种不规则的平面;建筑外观方面，可以形成多种曲面，如球面、椭圆面、旋转抛物面屋面。

钢结构自重较轻；钢结构工作的可靠性较高；钢材的抗振(震)性、抗冲击性好；钢结构制造的工业化程度较高；钢结构可以准确快速地装配；钢结构室内空间大；容易做成密封结构；钢结构易腐蚀；钢结构耐火性差。结构网架实际上是一种空间结构体系，是由上弦杆、下弦杆和腹杆连接而成的格子式结构。而提到桁架，一般是指受弯构件（梁）。对于梁，当跨度较小时，一般采用实腹式截面，如型钢截面、焊接组合截面等；当跨度比较大时，一般采用格构式截面，即桁架。桁架包括平面桁架和空间悔袜桁架两种，前者弦杆和腹杆均在同一平面内，后者弦杆和腹杆之间为空间组合。空间桁架常见截面形状包括三角形、矩形等。钢结构属于材料分类，其他的比如混凝土结构、砖石结构、钢结构；网架结构属于结构构造类型，其他的比如框架结构、薄壳结构。

- ‍‍

答：‍‍

网架结构属于钢结构的一种。区别就在于连接方式：网状结构节点视为铰接，通常是用螺栓连接的；钢结构节点视为刚性接点，通常用焊接薯汪敏。钢结构是从结构材料上说，网架是从结构形式上说，网架可以有钢网架、铝合金网架等等，但实际应用中钢网架居多。钢结构除了钢网架之外，还有数枝钢框架等多种形式。网架结构是钢结构的一种形式。单纯的钢结构陵铅适用的跨度比网架结构适用的跨度要小很多。网架结构是空间受力体系，能节省层高和用钢量。普通钢结构是平面受力体系，做与网架结构同跨度的建筑，用钢量多，杆件大。

- ‍‍

答：‍‍

简单说就是用钢材（大部分是钢管）焊接成两个平面网格，比如由很多小正方形组成的平面网。然后再将这两个平面网用竖向的钢游辩蠢管焊接成一个立体结构网，假如两个小正方形网格上下对齐的话可以焊接成一个灶洞立方体，但是这样受力不好。通常是将两个网格上下错位叠放，将一个小网格的节点对中另一个小网格的中心，焊接成四棱椎立体结构。没有图片，很难说明。网架使用于大跨空间。好多加油站的棚子就是网格结构的，有些高速收费站也是，你要是留心就会明白。补充一下，网格的节点是神陪一个圆球，像足球那样的。

- ‍‍

本文来源: https://www.lw41.cn/article/6bf3cb11367a261e82603582.html